# Anexo A

A continuación se describen los paneles posterior y frontal del dispositivo IP 400.

Panel posterior del IP 400 (Conectores)

Figura A.1: Panel posterior del IP 400

Funciones de los conectores/switches encontrados en el panel posterior del gateway (de izquierda a derecha):

Conector           		Función

Power			       Para alimentar a través del adaptador de 12V 900mA

Tel2 (primer jack)             Jack RJ45. Para conectar terminal ISDN,  PABX o línea truncada.

Tel2 (segundo jack)          Jack RJ45. Opcionalmente, para conectar un segundo terminal a Tel2

Tel1 (primer jack)             Jack RJ45. Para conectar terminal ISDN,  PABX o línea truncada.

Tel1 (segundo jack)          Jack RJ45. Opcionalmente, para conectar un segundo terminal a Tel2

PPP 		 	          Jack RJ45. Para conectar una línea truncada ISDN

Ethernet		          Jack RJ45. Para conectar a la red Ethernet de 10Mbps (10BASE-T).

Ethernet switch             Para conmutar la conexión Ethernet

Lado Izquierdo (Connect to Hub): El IP 400 se conecta a un Hub

Lado Derecho (Connect to PC): El IP 400 se conecta a un PC

Botón Reset		          Para resetear el gateway

Panel frontal del IP 400 (Indicadores)

Figura A.2: Panel frontal del IP 400

A continuación se explica el significado de los LEDs indicadores de estado que se encuentran en el panel frontal del gateway (de izquierda a derecha):

Indicador 			Significado

Ready 			El dispositivo está encendido y la configuración está OK

Ethernet link                            La conexión Ethernet está lista para la transmisión de datos

Ethernet act.                            	Se están enviando o recibiendo datos a través de la conexión Ethernet

PPP 				La línea truncada conectada al PPP está activa

Tel1				El dispositivo o línea truncada conectado a Tel1 está activo

Tel2				El dispositivo o línea truncada conectado a Tel2 está activo

La Traza

La traza permite seguir la ejecución de las llamadas, renglón por renglón, para un análisis posterior a la sesión de laboratorio.

Para guardar la traza en un archivo, haga clic con el botón derecho del mouse sobre Diagnostics/Trace en la interfaz de configuración y guarde.

Figura A.3 Guardando la traza

Un ejemplo de traza para el esquema de la figura A.4:

V4.00 sr3 IP400[02-4251], Bootcode[315], HW[102] 2048/4096

IP400-00-06-cd

0:1002:836:6 - LOG CALL 0 Alloc

0:1002:838:2 - LOG CALL 0 A:Call     ->624911                  / TEL2:624881:->*::

0:1002:839:4 - LOG CALL 0 B:Call     624881->624911            / TEL2:624881:->TEL1:624911:

0:1003:012:0 - LOG CALL 0 B:Alert    624881->624911            / TEL2:624881:->TEL1:624911:

0:1003:095:0 - LOG CALL 0 A:Rel      624881->624911            / TEL2:624881:->TEL1:624911:

0:1003:187:7 - LOG CALL 0 B:Rel      624881->624911            / TEL2:624881:->TEL1:624911:

0:1003:188:6 - LOG CALL 0 Free

0:1157:802:0 - LOG CALL 0 Alloc

0:1157:803:2 - LOG CALL 0 A:Call     ->624911                  / TEL2:624881:->*::

0:1157:804:4 - LOG CALL 0 B:Call     624881->624911            / TEL2:624881:->TEL1:624911:

0:1157:961:4 - LOG CALL 0 B:Alert    624881->624911            / TEL2:624881:->TEL1:624911:

0:1158:048:7 - LOG CALL 0 A:Rel      624881->624911            / TEL2:624881:->TEL1:624911:

0:1158:137:7 - LOG CALL 0 B:Rel      624881->624911            / TEL2:624881:->TEL1:624911:

0:1158:138:6 - LOG CALL 0 Free

0:1186:772:0 - LOG CALL 0 Alloc

0:1186:773:2 - LOG CALL 0 A:Call     ->624911                  / TEL2:624881:->*::

0:1186:774:4 - LOG CALL 0 B:Call     624881->624911            / TEL2:624881:->TEL1:624911:

0:1186:934:6 - LOG CALL 0 B:Alert    624881->624911            / TEL2:624881:->TEL1:624911:

0:1187:015:0 - LOG CALL 0 A:Rel      624881->624911            / TEL2:624881:->TEL1:624911:

0:1187:097:7 - LOG CALL 0 B:Rel      624881->624911            / TEL2:624881:->TEL1:624911:

0:1187:098:6 - LOG CALL 0 Free

0:1300:928:2 - LOG CALL 0 Alloc

0:1300:929:4 - LOG CALL 0 A:Call     ->624881                  / TEL1:624911:->*::

0:1300:930:6 - LOG CALL 0 B:Call     624911->624881            / TEL1:624911:->TEL2:624881:

0:1301:094:7 - LOG CALL 0 B:Alert    624911->624881            / TEL1:624911:->TEL2:624881:

0:1301:175:0 - LOG CALL 0 A:Rel      624911->624881            / TEL1:624911:->TEL2:624881:

0:1301:267:7 - LOG CALL 0 B:Rel      624911->624881            / TEL1:624911:->TEL2:624881:

0:1301:268:6 - LOG CALL 0 Free

end of trace

reset-source=3

ok

En esta traza se observan cuatro llamadas realizas, las primeras tres desde el terminal 1 al terminal 2, y la última, desde el terminal 2 al terminal 1.

Figura A.4 Escenario para traza

Una llamada empieza en la línea Alloc, y termina en la línea Free. La letra A corresponde al terminal que inicia una llamada. En la experiencia 2 se verán más detalles acerca de la traza.

Archivo de configuración

La configuración hecha en el IP 400 se puede guardar en un archivo. De esta manera, al iniciar una nueva sesión de laboratorio, se puede cargar dicha configuración sin necesidad de repetir los procedimientos para configurar una nueva ruta, parámetros IP, etc.

Para guardar la configuración en un archivo, haga clic con el botón derecho del mouse sobre Diagnostics/Config show o sobre Administration/Config show en la interfaz de configuración y guarde.

Figura A.5 Guardando configuración

Ejemplo de archivo de configuración:

# V4.00 sr3 IP400[02-4251], Bootcode[315], HW[102] 2048/4096

# IP400-00-06-cd

#

config change CPU

config change SNMP0 /access read-only

config change LOG0

config change CDR0

config change FLASHMAN0

config change AC_DSP0

config change HSCX0

config change HSCX1

config change TEL2-L1 /nt /term /pwr

config change TEL1-L1 /nt /term /pwr

config change PPP-L1

config change SWITCH0

config change ETH0

config change TEL1-L2

config change TEL2-L2

config change PPP-L2

config change TEL1 /prot EDSS1 /annex-n

config change TEL2 /prot EDSS1 /annex-n

config change PPP /prot EDSS1

config change TEST

config change TONE

config change PPPOE

config change IP0

config change IP0 ETH0 /addr 192.168.0.4 /mask 255.255.255.0

config change IP0 PPP0 /name Admin-PPP /local ,admin,ip400 /remote ,,,192.168.0.253 /listen /port PPP:

config change IP0 PPP1

config change IP0 PPP2

config change IP0 PPP3

config change IP0 RT0 /gateway 192.168.0.1

config change IP0 RT1

config change IP0 RT2 /net 192.168.0.254 /mask 255.255.255.255 /if local

config change IP0 RT3

config change NTP0 /offset CET-1CEST-2,M3.5.0/2,M10.5.0/3

config change SYNC

config change NAT0

config change MEDIA

config change VOIP0

config change CMD0 /name GW4 /user admin,ip400

config change FLASHDIR0

config change DHCP0 /mode off

config change TELNET0

config change FS0

config change HTTP0

config change LDAPSRV0 /users ldap-guest:ipxxx:r

config change UP0

config change RELAY0 /log /gk Gateway+A

config change RELAY0 PPP /cgpn-in n->0 i->00

config change RELAY0 TEL1 /cgpn-in n->0 i->00

config change RELAY0 TEL2 /cgpn-in n->0 i->00

config change RELAY0 TEST

config change RELAY0 TONE

config change RELAY0 GW1 /name GWB05 /addr 192.168.0.5 /mask 255.255.255.0 /coder G729A,60 /cgpn-in n->0 i->00

config change RELAY0 GW2 /name NetMeeting /addr 192.168.0.10 /mask 255.255.255.0 /coder G729A,60 /type ep /alias 624911:tel1 /cgpn-in n->0 i->00

config change RELAY0 GW3 /name GW5+lucas /addr 200.1.17.244 /mask 255.255.255.128 /coder G729A,60 /h245-tunneling /faststart /cgpn-in n->0 i->00

config change RELAY0 GW4 /coder G729A,60 /cgpn-in n->0 i->00

config change RELAY0 GW5 /coder G729A,60 /cgpn-in n->0 i->00

config change RELAY0 GW6 /coder G729A,60 /cgpn-in n->0 i->00

config change RELAY0 GW7 /coder G729A,60 /cgpn-in n->0 i->00

config change RELAY0 GW8 /coder G729A,60 /cgpn-in n->0 i->00

config change RELAY0 GW9 /coder G729A,60 /cgpn-in n->0 i->00

config change RELAY0 GW10 /coder G729A,60 /cgpn-in n->0 i->00

config change RELAY0 GW11 /coder G729A,60 /cgpn-in n->0 i->00

config change RELAY0 GW12 /coder G729A,60 /cgpn-in n->0 i->00

config change RELAY0 RT1 /name Mismo+GW+Tel1+a+Tel2 /from TEL1 /to TEL2 624881->624881

config change RELAY0 RT2 /name Mismo+GW+Tel2+a+Tel1 /from TEL2 /to TEL1 ...->...

config change RELAY0 RT3 /name Llamando+a+Terminal+2 /from TEL1 /to GW1 624881->624881

config change RELAY0 RT4 /name Recibiendo+de+Terminal+2 /from GW1 /to TEL1 624911->624911

config change RELAY0 RT5 /name Recibiendo+del+NetMeeting /from GW2 /to TEL1 ...->...

config change RELAY0 RT6 /name Llamando+a+GW3%28lucas%29 /from TEL1 /to GW3 624881->624881

config change RELAY0 RT7 /name Recibiendo+de+GW3+lucas /from GW3 /to TEL1 ->...:...

config change RELAY0 RT8

config change RELAY0 RT9

config change RELAY0 RT10

config change RELAY0 RT11

config change RELAY0 RT12

config change RELAY0 RT13

config change RELAY0 RT14

config change RELAY0 RT15

config change RELAY0 RT16

config change RELAY0 RT17

config change RELAY0 RT18

config change RELAY0 RT19

config change RELAY0 RT20

config change RELAY0 RT21

config change RELAY0 RT22

config change RELAY0 RT23

config change RELAY0 RT24

config change RELAY0 RT25

config change RELAY0 RT26

config change RELAY0 RT27

config change RELAY0 RT28

config change RELAY0 RT29

config change RELAY0 RT30

config change RELAY0 RT31

config change RELAY0 RT32

config change PBX0 /moh ,G729A

config change APING

mod cmd FLASHDIR0 erase-all

mod cmd FLASHDIR0 add-view 101 cn=PBX0

En este archivo de configuración, se puede diferenciar tres áreas de interés:

- config change IP0…: estos son los parámetros de la interfaz IP que han sido configurados en el gateway (dirección IP, máscara de red, gateway de enlace, etc.).

- config change RELAY0 GW1..GW12…: estos son los gateways registrados por el IP 400. En el ejemplo, se han ocupado GW1 a GW3; el resto ha quedado disponible.

- config change RELAY0 RT1..RT32…: estas son las rutas configuradas, se pueden configurar hasta 32 rutas. En el ejemplo, se han configurado siete rutas.