## Slide 1: Solitones
Comunicaciones por Fibra óptica

## Slide 2: Integrantes
Jean Furnes.
Andrés Reyes.

## Slide 3: Introducción
Un soliton es un tipo particular de ondas que bajo ciertas condiciones se propagan en solitario y sin distorsión indefinidamente.
La Existencia de Solitones en la Fibra se debe al balance de dos fenómenos:
Dispersión por Velocidad de Grupo (GDV)
Automodulación de Fase (SPM)

## Slide 4: Automodulación de Fase (SPM)
Fenómeno No-Lineal.
La intensidad de los pulsos depende del Índice de Refracción.
Introduce Chirping positivo, que depende de la potencia del pulso y como es negativo en la región de 1.55 [um],el pulso chirpeado es comprimido.

## Slide 5: Dispersión por Velocidad de Grupo (GVD)
Fenómeno Lineal
Dependencia del Chirp(C) de la Fuente y 2
La velocidad de grupo asociada con el modo fundamental es dependiente de la frecuencia, por ende las diferentes componentes espectrales del pulso viajan a velocidades diferentes, produciendo un ensanchamiento.

## Slide 6: Forma de un Solitón

## Slide 7: Ecuación No lineal de Schröedinger
La ecuación de propagación para la envolvente de un pulso A(z,t) es:
Esta ecuación modela el movimiento de los solitones

## Slide 8: Modelo Matemático de un Solitón en un Medio No Lineal Dispersivo
: constante de atenuación
1 = vg-1, donde vg : velocidad de grupo
2, 3 : Parámetros de dispersión.
 : Parámetro de no linealidad.
n2 : índice de refracción no lineal
 : Longitud de onda.
Aeff : Área de núcleo efectiva

## Slide 9
Una forma normalizada de la ecuación de Schröedinger es:
Ecuación No lineal de Schröedinger
Luego reemplazando, tenemos la ecuación normalizada:

## Slide 10: Representaciones de Solitones de orden unitario (N=1)

## Slide 11: Representaciones de Solitones de orden superior (N=3)

## Slide 12: Transmisión de Información con Solitones
Comúnmente se utiliza el formato RZ ya que necesitamos que los pulsos estén bien separados.
La potencia peak necesaria para exitar el solitón fundamental tomando N=1 (orden 1) está dada por:

## Slide 13: Interacción entre Solitones
La presencia de solitones en los bits vecinos perturba al soliton ,simplemente por el hecho de que los campos ópticos no son solución de la ecuación NLS.
Resolviendo las ecs. NLS numéricamente ,tomando la separación entre solitones qo=3,5 y r=1(igual amplitud entre solitones vecinos) nos da que:
Solitones colisionan periódicamente a través de la fibra.
Solitones se separan despues de una etapa de atracción.
Solitones se separan más fuertemente y su esparciamiento aumenta con la distancia.

## Slide 14: Interacción entre Solitones

## Slide 15: Interacción entre Solitones
No es aceptable porque produce Jitter en el tiempo de llegada de los solitones.
Solución: Aumentar la distancia entre solitones vecinos (qo)
Ahora si ,la interacción entre solitones puede ser
despreciada.
Diseñando se llega a:
Obs :El espaciamiento puede ser reducido en un factor de 2 usando amplitudes distintas (r=1.1)

## Slide 16: Chirp de Frecuencia
No sólo se necesita que el pulso tenga un perfil “sech”,también debe estar libre de Chirp.
Muchas fuentes de pulsos ópticos cortos tienen incorporados un chirp de frecuencia.
El chirp al inicio puede ser perjudicial, ya que este perturba el balance exacto entre GVD y SPM.

## Slide 17: Chirp de Frecuencia
Los solitones se pueden llegar a formar para pequeños valores |c|, ya que estos son estables bajo pequeñas perturbaciones.Si |c| es mayor que el valor crítico (Ccrit) los solitones no se llegan a formar. Ccrit se puede obtener usando inverse scattering method.
Si bien se pueden llegar a formar solitones cuando |c|<Ccrit ,estos producen ondas dispersivas que hacen disminuir la energía del soliton.

## Slide 18: Transmisión de Solitones
La fuente óptica puede operar cerca de los 1.55[um] donde las perdidas de la fibra son mínimas y donde los EDFA’s pueden ser usados para compensarla.
Se pueden utilizar Láser-Semiconductor como fuente que es una alternativa mas interesante ,ya que pueden emitir pulsos ópticos de baja duración libres de chirp.

## Slide 19: Loss-Managed Solitons
El fenómeno SPM se mantiene solo cuando las perdidas en la fibra son despreciables,ya que una reducción en el peak de potencia debilita el efecto SPM necesario para compensar GVD.
Las perdidas en la fibra están dada por:
Es necesario compensar las perdidas con amplificadores

## Slide 20: Lumped Amplification
La separación entre amplificadores tiene que ser maximizada para minimizar costos.
Para que los solitones mantengan su forma se debe cumplir que:

## Slide 21: Amplificación Distribuida Raman
Es recomendable utilizar amplificación bidireccional con un bombeo tipo fordward ya que produce una menor variación en la energía la cual afecta el SMP.

## Slide 22: DM o Dispersión Compensada periódica
Se emplea comúnmente para sistemas WDM.
Fibras DDF(Dispersion-Decreasing fiber):Con este tipo de fibra decrece el GVD contrarrestando la disminución del SPM producido por las pérdidas en la fibra.
Se pueden utilizar amplificadores tipo concentrado a cualquier distancia sin tomar en cuenta la condición

## Slide 23: Mapas de Dispersión Periódica
Consiste en utilizar fibras con un GVD alternado( )
Al utilizar periodos de mapas, que son una fracción de
,los efectos no lineales son relativamente más pequeños.
El peak de la potencia ,ancho y la forma van oscilando periódicamente por estos mapas.
La energía peak de los solitones en DM es más que en GVD promedio lo que implica una mejor SNR y disminuye el Jitter.
Todo esto permite realizar un upgrade de las actuales fibras estándar instaladas.

## Slide 24: Sistema Solitónico WDM
Los solitones se propagan a diferentes velocidades por las diferentes frecuencias que poseen.
XPM adquiere importancia cuando los solitones pertenecientes a los canales vecinos se traslapan ( interactúan).XPM produce una variación de la frecuencia durante la colisión,la máxima desviación en frecuencia depende del esparciamiento entre canales y esta dada por:

## Slide 25: Amplificación Concentrada
Debido a las variaciones de energía, producto de la utilización de amplificadores, existe un cambio de frecuencia (como resultado el soliton no recobra su frecuencia original ).
Para que esto no ocurra se diseña considerando (safe region).
posee un valor límite de 5 donde es el ancho espectral (FWHM) de los solitones.

## Slide 26: Amplificación Concentrada

## Slide 27: Timing Jitter
Def :variación o adelantamiento e relación al centro de su bits slot .Esto se produce por cambios en la frecuencia ,lo que se traduce en cambios de la velocidad de propagación.
Se tiene que al aumentar el Bit Rate se obtienen sistemas solitónicos de gran velocidad ,pero el bit slot se hace más pequeño( ) y si se reduce bajo los 5 [ps] los efectos no lineales deben considerarse

## Slide 28: DM o Dispersión Compensada períodica
Simulaciones numéricas muestran la posibilidad de transmitir solitones DM a 40[Gb/s] sobre 2000 [Km] de fibra estándar si el promedio GVD de la dispersión map es mantenida relativamente baja.
En el caso de WDM,el parámetro GVD debería ser relativamente largo ( )
en fibras con GVD normal y anormal para suprimir los efectos no lineales como XPM y FWM

## Slide 29: Interacción de Solitones DM
Se deben a que el bit slot llega a ser muy pequeño debido al aumento del Bit Rate.
debería ser superior a 4 para que el sistema funcione correctamente.

## Slide 30: Impacto en el ruido de amplificación
Los amplificadores restauran la energía del solitón pero agregan ruido.
El pulso a la salida del amplificador no corresponde al del soliton fundamental ideal,luego el soliton trata de ajustar su forma.
El jitter debería ser menor que el 10% de el bit slot en la practica.

## Slide 31
En la figura se muestra como el tiempo jitter se incrementa con el largo del enlace para transmitir solitones de 10[Gb/s] usando dispersión compensada.

## Slide 32: Diseño
Se ocupará detectores ópticos APD con
y sensibilidad
Fuentes láser (DFB) con

## Slide 33: Power Budget (Balance de Potencia)
CL: Perdidas totales del canal
Ms: Margen del sistema (tipicamente 6 [dB])

## Slide 34: Rise-Time Budget
Su propósito es asegurar que el enlace pueda operar al bit-rate presupuestado.
Se define como el tiempo durante el cual la respuesta de un sistema lineal va desde 10 a 90% de su valor de salida final cuando la entrada cambia abruptamente.

## Slide 35: Rise-Time Budget
Los tres componentes principales de un sistema de comunicaciones óptico tienen Rise-Times individuales.
El Rise-Time del sistema completo está relacionado con los Rise-Time individuales por la siguiente relación:
Tr: Rise-Time del transmisor
Tfiber: Rise-Time de la fibra
Trec: Rise-Time del receptor

## Slide 36: Criterios para Desempeño optimo
Para el caso de fibras monomodo Tmodal = 0.
Por lo tanto, Tfibra = TGVD .
Donde Δλ es el ancho espectral de la fuente óptica.

## Slide 37: Conclusiones